Pour un raid

Comment préparer son cyclo

A travers l'aventure d'un jeune Bordelais qui a effectué un périple de 11000 kilomètres en Europe, quelques conseils utiles pour les raids à cyclomoteur.

« JE SUIS ÉLÈVE au lycée polyvalent de Mérignac. Rien ne va plus; j'étouffe entre ses murs trop gris, trop tristes. Il faut que je fasse quelque chose, je ne peux plus continuer à errer comme cela. Il y a cette idée de voyage qui depuis un an et demi me trotte dans la tête : l'aventure, les contacts humains, la liberté, la découverte de nouvelles traditions, la disponibilité, le regard... », raconte le jeune bordelais Olivier Debelleix.

Grâce à la compréhension de ses parents et l'aide de quelques sponsors, dont la fondation Motobécane-Agfa pour le Raid, il est donc parti au guidon d'un cyclomoteur 51 VLC pour une randonnée de 11 000 bornes à travers l'Europe, en passant par la mer Noire. Son expérience est intéressante à plus d'un titre, et notamment à propos des préparatifs. En effet, de nombreux cyclomotoristes partent chaque été pour des périodes souvent inférieures à six mois certes, mais qui exigent des préparations concernant . la machine.

« Parlons de cette préparation dit-il : le phare d'origine a été remplacé par une optique ronde fixée au centre du guidon, ce qui avait pour but de libérer l'avant et de permettre ainsi la pose d'un porte-ba-

24 AOUT 1980

gages. Les amortisseurs arrières sont changés au profit d'amortisseurs hydrauliques. Pas de modification du moteur, juste une petite révision ! »

II faut naturellement vérifier la compression, la distribution et l'allumage, et dans le cas des motos, en ayant bien soin de vidanger le moteur et d'effectuer un graissage complet. Avant d'entreprendre le moindre voyage sur deux roues à moteur, on doit vérifier les roulements, l'état des câbles, du pignon de sortie de boîte et de la couronne arrière, sans oublier le circuit électrique. L'examen des pneumatiques est également recommandé : bande de roulement et flancs d'abord. Pensez aussi à la chambre. Plutôt que des pneumatiques. « route », il vaut mieux choisir des « trail » ou « enduro » si vous avez l'intention de quitter les sentiers battus.

Ainsi, Olivier devait prendre le large en ayant eu soin de faire préparer sa bécane par son ami Lopez. Le cyclo bien au point, il ne restait plus qu'à charger.

« La répartition s'est faite de la façon suivante, dit Olivier : tente, duvet, bidon de deux litres d'essence, chaînes, pompes sur le porte-bagages avant, pas loin de dix kilos ! Dans le coffre, ce sont les bottes fourrées, les cinquante pellicules, le matériel photo, les vêtements, la combinaison de pluie, les six litres d'huile... Pas loin de 70 kilos ! N'oublions pas non plus la sacoche

du réservoir qui contient un tas de

bricoles ! Les trois pneus accrochés sur le couvercle du coffre et c'est paré... ou presque. »

Restait à caser l'outillage. Il faut être

capable de tout démonter sur l’engin

grâce à des clés plates, à tube, tour-

nevis, pinces multiples, clés à bougie, des vis, des boulons. Quelques pièces sont également utiles : une bobine d'allumage, un condensateur, dont un jeu de segments, des vis platinées, une lampe de poche, un double de chacun des câbles, une bombe anticrevaison; une poignée d'embrayage et un sélecteur de vitesses pour les motos. Dans le cas d'Olivier, qui conduisait une bécane sans boîte de vitesses, mais à variateur, il fallait transporter, en outre, deux courroies.

« Voilà, conclut Olivier, nous avons gagné! Un total de 10960 kilomètres, cinq crevaisons, une courroie, une bobine d'allumage, quelques bougies, un décalaminage complet du moteur, quelques nettoyages du carburateur et un cadre qui demande quand même un point de soudure à l'arrière ! Autrement, mon cyclo a parfaitement tenu le coup. Pensez que les vis platinées ont fait 11 000 kilomètres sans être réglées ! C'est tout pour la question technique. Mais je reviens des images plein les yeux, des souvenirs pleins le coeur et avec au fond de moi quelque chose que je n'avais pas en partant... »

F. S.

# Text boxes

Sud-Ouest le 24 Août 1980